CNAS—CLXX

（征求意见稿）

检测和校准实验室能力认可准则

在基桩检测领域的应用说明

Guidance on the Application of Laboratory Competence Accreditation Criteria in the Field of Piles Testing

中国合格评定国家认可委员会

二〇一〇年四月

检测和校准实验室能力认可准则在基桩检测领域的应用说明

一 引言

基桩检测是中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：CNAS）对实验室的认可领域之一，该领域在工地现场对工程基桩进行的完整性检测或承载力试验。

本文件是CNAS 根据基桩检测的特性而对CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》所作的进一步说明，并不增加或减少该准则的要求。因此，本文件采用针对CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》的具体条款提出应用说明的编排方式，故章节号是不连续的。

本文件应与CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》同时使用。

二 应用说明

4.1 组织

4.1.3	基桩检测时应在适当的技术控制和有效监督下进行。

4.1.5	g)实验室应根据需要设立一名或多名技术监督人员，该人员应有能力、有时间和有权力对检测工作提供足够的技术指导和对检测结果进行评价和说明。

实验室应制定保证技术监督工作有效进行的程序。

4.13 记录的控制

4.13.2 对于现场自动采集设备采集的记录，实验室应建立并实施电子记录的采集、导出、存储、修改、存档的文件化程序，确保记录信息的完整性，避免原始数据的丢失或改动。

5 技术要求

5.2 人员

5.2.1 实验室应对从事基桩检测工作的员工进行检测知识及技能的培训，对员工的检测技能进行确认。

实验室应对从事基桩检测工作的在培人员实施有效监督。

5.2.2	实验室应针对从事基桩检测工作的技术人员制定培训计划，确保技术人员具有必要的基桩检测方面的理论基础和实践，并对岩土工程尤其是基桩工程方面的知识有充分了解。

技术人员上岗前，实验室必须进行考核，考核应包括理论和现场操作考核，完全通过后才可正式授权上岗。

5.2.5	对于建筑、市政、交通、铁路、水利等行业，从事基桩检测的技术人员（授权签字人、监督员和检测人员），应符合相应行业管理规定外，还应满足以下要求：

授权签字人：

① 应具有注册岩土工程师资格或者土木工程专业本科以上学历，并具有8年以上相关技术工作经历高级工程师。

② 应具有整理分析基桩检测数据和结果的经验和能力；

③ 应具有对检测结论做出判断并给出解释的能力。

监督员：

① 应具有土木工程专业本科以上学历，并具有5年以上相关技术工作经历的高级工程师；或应具有8年以上的岩土工程相关领域检测工作经历的工程师。

② 应熟悉有关基桩检测过程和环境要求；

③ 应具有整理分析基桩检测数据和结果的经验和能力；

④ 应具有正确理解和执行有关标准和作业指导书的能力；

⑤ 应具有完成基桩检测工作的能力。

检测人员：

检测人员应具备本专业大专（含大专）以上学历，且应有不少于2年的本专业工作经历。

5.3 设施和环境条件

5.3.1 实验室应制定并实施有关现场检测安全的文件化程序并配备相应的安全防护设施。

5.5 设备

5.5.6 实验室应制定并实施有关现场检测设备（含软件）的运输、使用和保护措施的文件化程序，确保设备功能正常并防止污染或损坏。

5.10 结果报告

5.10.2检测报告的内容除CL01:2006准则规定的内容外，还应包括：

——建设、勘察、设计、监理和施工单位名称，基础、上部结构型式，设计要求，检测目的，检测数量；

——工程概况；

——地质条件描述；

——受检桩的桩号、桩位和相关施工记录；

——检测设备及检测过程叙述；

——受检桩的检测数据，实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

——与检测内容相应的检测结论。