CNAS-CLXX

检测和校准实验室能力认可准则在建筑工程检测领域的应用说明

（征求意见稿）

中国合格评定国家认可委员会

目 次

1  范围	2

2  引用标准	2

3  术语和定义	2

4  管理要求	2

4.1 组织	2

4.2 管理体系	3

4.3 文件控制	3

4.4 要求、标书和合同的评审	3

4.5 检测和校准的分包	3

4.6 服务和供应品的采购	3

4.7 服务客户	3

4.8 投诉	3

4.9 不符合检测和/或校准工作的控制	3

4.10 改进	3

4.11 纠正措施	3

4.12 预防措施	3

4.13 记录	3

4.14 内部审核	3

4.15 管理评审	3

5 技术要求	3

5.1 总则	3

5.2 人员	3

5.3 设施和环境条件	4

5.4 检测和校准方法及方法的确认	4

5.5 设备	4

5.6 测量溯源性	4

5.7 抽样	4

5.8 检测和校准物品（样品）的处置	5

5.9 检测和校准结果质量的保证	5

5.10 结果报告	5

前  言

本文件由中国合格评定国家认可委员会（英文缩写：CNAS）制定，是CNAS根据建筑工程检测的特性而对CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》相应条款所作的具体要求。

建筑工程及其用材料的检测是CNAS对实验室认可领域之一,属于CNAS-AL06《实验室认可领域分类》（2011年8月1日实施）中第10项“建材与建筑”领域。该领域涉及房屋建筑工程，线路、管道和设备安装工程、装修工程及其所使用的材料和构配件等。

本文件与CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》同时使用。

在结构编排上，本文件章、节的条款号和条款名称均采用CNAS-CL01:2006中章、节条款号和名称，对CNAS-CL01：2006应用说明的具体内容在对应条款后给出。

本文件为首次制订。

检测和校准实验室能力认可准则在建筑工程检测领域的应用说明

## 1  范围

本文件适用于建筑工程及其用材料检测领域的认可。 该领域涉及房屋建筑工程，线路、管道和设备安装工程、装修工程及其所使用的材料和构配件等。其他建设工程领域中材料检测认可也遵照本文件执行。

## 2  引用标准

下列参考文件对于本文件的应用不可缺少。对注明日期的参考文件，只采用所引用的版本；对没有注明日期的参考文件，采用最新的版本(包括任何的修订)。

CNAS-CL01:2006  检测和校准实验室能力认可准则

CNAS-CL34 检测和校准实验室能力认可准则在基桩检测领域的应用说明

CNAS-CL14 检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明

## 3  术语和定义

在CNAS-CL01:2006中确立的术语和定义适用于本文件。

## 4  管理要求

### 4.1 组织

4.1.5a）  实验室从事检测工作的专业技术人员应具有建筑工程/建筑材料检测相关专业技术经历，并经过上岗培训、考核和授权，其中，从事本岗位工作3年以上的检测人员不少于总人数的50%。实验室成立年限小于3年时，实验室最高执行者应参加过实验室认可基础知识课程培训。

4.1.5h）  实验室技术管理者应具有相关专业高级技术职称，在本实验室工作2年以上或具有5年以上检测及管理经历。

4.1.5i）  实验室质量主管应具有中级以上（含中级）技术职称，在本实验室工作2年以上或具有5年以上检测及管理经历，并取得实验室认可内审员培训合格证书。

### 4.2 管理体系

### 4.3 文件控制

### 4.4 要求、标书和合同的评审

### 4.5 检测和校准的分包

### 4.6 服务和供应品的采购

### 4.7 服务客户

### 4.8 投诉

### 4.9 不符合检测和/或校准工作的控制

### 4.10 改进

### 4.11 纠正措施

### 4.12 预防措施

### 4.13 记录

4.13.1.1 对建设工程及其所用建筑材料检测，应保持其完整的检测原始记录，并单独建立检测结果不合格项目台帐。

### 4.14 内部审核

### 4.15 管理评审

## 5 技术要求

### 5.1 总则

### 5.2 人员

5.2.1  从事建筑工程检测的专业技术人员具有相关专业理工科大学本科及以上学历时，应具有1年以上的相关检测工作经历；具有相关专业理工科大专学历时，应具有2年以上相关检测工作经历，否则应具有10年以上的相关检测经历，但对于混凝土试块的抗压、抗折、钢筋的拉伸弯曲等简单操作，可具有6年以上相关检测经历。不符合上述要求的，不得独立开展检测工作。从事检测报告的审核人员应具有相关专业理工科大专及以上学历，且从事相关检测工作3年以上，否则应具有10年以上相关检测工作经历。授权签字人应具有相关专业工程师及以上技术职称，并具有3年以上的专业技术工作经历，或相关专业理工科大专以上学历并具有8年以上的相关检测工作经历。

地基基础工程检测、主体结构工程检测、钢结构工程检测和建筑幕墙工程检测，除应符合上述要求外，还应满足下列要求：

a) 地基基础工程检测

专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有中级以上（含中级）技术职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格；从事基桩质量检测还应满足CNAS-CL34《检测和校准实验室能力认可准则在基桩检测领域的应用说明》的要求。

b)主体结构工程检测

专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有中级以上（含中级）技术职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

c)建筑幕墙工程检测

专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有中级以上（含中级）技术职称的不得少于4名。

d)钢结构工程检测

专业技术人员中从事钢结构机械连接、钢网架结构变形等检测工作3年以上并具有中级以上（含中级）技术职称的不得少于4名，其中１人应当具备二级以上（含二级）注册结构工程师资格。从事钢结构焊接质量检测还应满足CNAS-CL14《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》的要求。

5.2.3从事建设工程和建筑材料检测工作的人员，应是长期固定工作人员，且不得同时在其他检测机构中执业。当机构检测人员1年内离岗总量超过总人数的30%或人员变化影响其能力时，应及时向认可机构报告。

### 5.3 设施和环境条件

5.3.5 当检测活动涉及人身安全时，实验室应建立相应的安全作业文件，并有具体措施。。

### 5.4 检测和校准方法及方法的确认

5.4.3当采用实验室自制定方法时，应提供完整确认材料，适用时，还应包括不确定度评估报告。

5.4.4 当采用非标方法时，应提供完整的确认材料，适用时，还应包括不确定度评估报告。

### 5.5 设备

5.5.9 用于现场检测的设备，应建立出入库登记制度。现场检测设备在使用前和返回后应对其功能和校准状态进行核查，并保存相关记录。

### 5.6 测量溯源性

### 5.7 抽样

### 5.8 检测和校准物品（样品）的处置

### 5.9 检测和校准结果质量的保证

5.9.1实验室不经常进行的检测活动，应采取必要的质控措施保证其检测能力和检测结果的准确性。对于已获认可的检测参数，认可周期内未开展检测工作也未采取质控措施的，复评审时取消其检测能力。

### 5.10 结果报告

5.10.1 建设工程和建筑材料的检测报告，除CL01：2006准则规定的内容外，还应注明工程名称、使用部位，如果涉及抽样或见证等情况，需要注明相关单位和相关人员的信息。

5.10.9 实验室应建立更改报告名录。