信息技术设备和音频、视频及类似电子设备

检测领域认可能力范围表述说明

1 目的和适用范围

为提高信息技术设备和音频、视频及类似电子设备检测领域实验室项目申请、现场评审的一致性和有效性，进一步规范该领域检测能力表述，促进CNAS认可结果更好地为相关方所理解和接受，CNAS根据CNAS-R01：2010《认可标识和认可状态声明管理规则》和CNAS-RL01：2011《实验室认可规则》制定本文本，对信息技术设备和音频、视频及类似电子设备检测领域认可能力范围表述给予说明。

本文件适用于检测和校准实验室对信息技术设备和音频、视频及类似电子设备领域检测项目申请、现场评审，以及实验室认可证书（附件）的能力范围表述。

2 能力范围表述要求

2.1 检测对象

通常情况应依据实验室的实际检测范围表述为 “信息技术设备”和“音频、视频及类似电子设备”。如实验室的检测范围为单一产品，可表述具体的名称如“微型计算机”、“电源适配器”等等。

2.2 项目/参数

2.2.1 当检测对象为某种单一产品时，若检测标准与该产品相对应，可采用全部参数或部分参数的表述方式。

2.2.2 信息技术设备和音频、视频及类似电子设备检测领域的项目/参数可归纳为“安全性能”、“电磁兼容性能”、“能效”及其他参数。

注：其他参数应填写实际检测项目，在上述性能参数之后逐一列出。

2.3 领域代码

领域代码应按照CNAS-AL06《实验室认可领域分类》进行填写。

2.4 检测标准（方法）名称及编号（含年号）

2.4.1检测标准（方法）名称及编号（含年号）填写应包含标准编号、版本号、修正案及年号、标准名称等完整信息，并按照标准编号、版本号、修正案及年号、标准名称依次排列。

2.4.2 对同一个项目/参数，可依据多个检测标准，标准顺利宜按照国家标准、国际标准、欧洲标准、美国标准等依次排列。

2.4.3 如两个或多个标准为等同采用关系，应将其置于同一单元格中。

2.4.4如两个或多个标准为修改采用关系，可根据差异内容情况置于同一单元格或不同单元格中。

2.4.5 如某些技术法规引用检测方法标准时，应当把技术法规和相应的检测标准置于同一单元格中。

2.4.6 如检测依据为实验室自制或非标准方法，表述应当包括该方法的编号及完整名称，并应在说明栏注明该方法为实验室自制方法或非标准方法。

2.4.7 如检测标准（方法）与检测对象不对应，应按照实验室自制或非标准方法进行表述，并在限制范围中对检测标准（方法）的使用范围和对象进行限定。

2.5 限制范围

2.5.1 可用“只测”或“不测”对部分项目以及对检测量程和/或检测方法等方面进行限制。

2.5.2 当使用“不测”时，对于检测标准（方法）的全部检测项目，应确保除“不测”的内容，实验室具备其余全部检测能力。

2.5.3 应注明限制的具体项目及检测范围，如需对某些检测标准（方法）的部分条款进行限制，应注明被限制条款的条款号及具体名称，不宜只对条款号进行限制。

2.5.4 如需对检测标准（方法）的某些条款下的内容进行限制，限制范围表述应包含该条款号、具体项目和受限内容。

2.6 说明

应视具体情况注明移动设备、租用设备、扩项、变更、非标准方法、特定客户等信息。

3 信息技术设备和音频、视频及类似电子设备检测领域认可能力范围表述示例

具体见附录A。

# 附录A

# 信息技术设备和音频、视频及类似电子设备检测领域认可能力范围表述示例

| 序号 | 检测 对象 | 项目/参数 | 领域 代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 音频、视频产品 | 1 | 5标志和说明书 | 0508 | 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 GB8898-2011 IEC 60065:2001 A1：2005 EN 60065:2002 A1：2006 AS/NZS 60065: 2003 |  |  |
|  |  |  | 5.1标志和电源额定值要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2端子要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3维修文件和电原理图要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4说明书要求 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 6辐射 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1电离辐射 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2激光辐射 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 7正常条件下的发热 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1一般要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2绝缘材料的耐热 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 8防触电的结构要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1清漆,有溶剂漆,普通纸等材料是否被使用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2手动调节电压选择器或更换熔断器等，无触电危险 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3吸湿性材料不作为危险带电件的绝缘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4手动移开保护盖后,无触电危险 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5 I类绝缘设备防触电保护的结构要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6 II类绝缘设备防触电保护的结构要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.8基本绝缘、附加绝缘以及加强绝缘薄层绝缘要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9内部危险带电导体与可触及件之间有足够绝缘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.10连接到电网电源的导体与可触及件间用双重绝缘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.11导线的脱落是否会影响爬电距离和电气间隙 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.13窗口、透镜、信号灯罩等的防护盖足够牢固 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.14防护盖足够牢固 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.15发热件或锐边对内部导线绝缘无损伤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.16通用电源设备不加修改不能代替专用电源设备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.17无需附加隔层绝缘的绝缘绕组线的要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8．18用绝缘绕组线且无需附加隔层绝缘的绕组组件的耐久性试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.19从电网电源断开的要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.20电源开关不得安装在电源软电缆或软线上 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.21跨接在开关触点间隙上阻容元件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.22不可分离的薄层材料 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 9正常工作条件下的触电危险 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1电击危险的外部试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2手动移去保护盖后,无触电危险 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 10绝缘要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 有线网络天线同轴插座的隔离要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1电涌试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2湿热处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3绝缘电阻和抗电强度 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 11故障条件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1故障条件下无触电危险 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.2故障条件下的发热 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 12机械强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.1撞击试验、振动试验、冲击试验、冲击锤试验和钢球冲击试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12．2旋钮、按钮、键钮和操作杆的固定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12．3带危险带电件的遥控装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12．4抽屉 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12．5天线同轴插座应承受机械应力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.6伸缩或拉杆天线的结构 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 13电气间隙和爬电距离 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1一般要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.2工作电压的确定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3电气间隙 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.4爬电距离 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.5印制板 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.6有接缝的绝缘 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.7封装的和密封的元器件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.8用绝缘化合物填充的部件 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 14元器件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.1电阻器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.2电容器和阻容单元 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.3变压器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.4高压元件和组件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.5保护装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.6开关 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.7安全联锁装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.8电压设定装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.9电动机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.10电池 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.11光电耦合器 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.12浪涌抑制型压敏电阻器 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 15端子 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.1插头和插座 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.2保护接地措施 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.3外接软线端子和与电网电源永久连接的端子 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.4直插式装置的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 16外接软线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.1带护套电源软线和I类设备的不可拆卸软线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.2电源软线导体截面积适宜于设备的额定消耗电流 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3不符合16.1用来作为设备和与之联用的其它设备之间连接的危险带电导线的软线，有足够抗电强度；不符合16.1的危险带电导线的软线，耐受弯曲和机械应力试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.4设备间的连接软线,有足够的截面积 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.5外接软线的防应力装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.6外接软线进线孔,装配或移动期间不会损伤软线 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.7可移动式乐器设备及其附属放大器 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 17电气连接和机械固定 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.1多规格螺钉的力矩试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17．2正确导入非金属材料的阴螺纹中 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.3固定盖的螺钉 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.4载流>0.2A的导电零部件,不松动 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.5载流>0.2A的电气连接,不通过绝缘材料(除陶瓷外)传递接触压力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.6载流>0.2A的电源软线的绞合导线与螺纹端子连接时,不用锡铅焊料紧固 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.7盖板固定装置的锁定和松开位置明确,螺钉有足够的强度 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.8可拆卸的腿或支架与设备一起交付 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.9影响安全的内部可插连接件不会发生意外松动 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 18显像管的机械强度和防爆炸影响 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.1显像管的机械强度和防爆炸 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.2自身不防爆的显像管 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 19稳定性和机械危险 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.1与水平面成10°倾斜的平面 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.2施加100N垂直向下的力 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.3100N，或13%的设备重量，取其中较小值的力水平施加到最不稳定的点 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.4边沿和拐角平滑 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.5表面积超过0.1m2或最大尺寸超过450mm的玻璃,通过19.5.1条的试验 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.6墙壁或天花板上安装的设备 |  |  |  |  |
|  |  | 16 | 20防火 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.1电气元器件和机械零件 |  |  |  |  |
|  |  |  | 20.2防火防护外壳 |  |  |  |  |

注：本表格仅作为表述方法格式示例，供相关人员参考。