纺织检测领域认可能力范围表述说明

# 1 目的和范围

1.1 本文旨在规范纺织检测领域认可能力范围的表述，使其更加科学、准确，同时也有助于提高不同实验室和评审组对相同能力表述的一致性。

1.2 本文规定了纺织检测领域认可能力范围表述的特定要求。本文所指纺织检测领域包括纤维、纺织品、土工布、羽绒羽毛及其制品、皮革/毛皮及其制品、鞋等产品类别。

# 2 引用文件

ILAC G18 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for Laboratories

CNAS-EL03 《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》

# 3 纺织检测领域能力范围描述的主要原则

3.1 检测对象

3.1.1纺织检测领域认可能力范围描述时，应根据检测基质、性状、检测方法的通用性对检测对象进行分类，按照适宜的产品类别，分类表述检测对象。纺织检测领域的检测对象一般按其性状可分为纤维、纺织品、土工布、羽绒羽毛及其制品类、皮革/毛皮及其制品、鞋类等产品大类；其中，纤维类按材料基质可分为棉、麻、毛、丝及化学纤维等，纱线类按照产品性状可分为纱、线、绳、带、网、索等，织物按照生产工艺可分为机织物、针织物、非织造布、涂层织物等，纺织制品按照用途则可分为服装、家用纺织品，等等。

a)纺织检测领域能力范围内的检测对象实行二级划分，如表1所示。纺织实验室分类表述认可能力范围时，应首先按一级分类原则将所涉及的检测对象排序（此一级分类在能力范围表中可以不体现分类序号和类别，仅是作为默认分类原则进行一级分类排序），具体检测对象应按照二级分类的顺序逐一编号表述。

b)对于某一产品类别，检验依据为检测方法标准的检测对象表述在前，检测对象可填写产品名称或产品类别名称；检验依据为产品标准的检测对象表述在后，检测对象应填写产品名称。参见表2纺织实验室检测对象规范表述示例一。

表1  纺织实验室检测对象层次概况

| 序号 | 产品类别 |
| --- | --- |
|  | 一级分类 | 二级分类 |
| 一 | 棉纤维 |  |
| 二 | 麻纤维 |  |
| 三 | 毛/绒纤维 |  |
| 四 | 茧/丝 |  |
| 五 | 化学纤维 | 人造纤维、合成纤维等 |
| 六 | 纱线（纱和合股纱） 、织物、 服装、家纺产品 | 纱线 |
|  |  | 机织物 |
|  |  | 针织物 |
|  |  | 非织造布 |
|  |  | 涂层织物 |
|  |  | 其他 |
|  |  | 机织服装 |
|  |  | 针织服装/针织(制)品 |
|  |  | 功能性、防护性服装 |
|  |  | 家居、酒店用纺织制品 |
| 七 | 土工布 |  |
| 八 | 羽绒羽毛及其制品 |  |
| 九 | 皮革及皮革制品 |  |
|  | 毛皮及毛皮制品 |  |
| 十 | 鞋 |  |
| 十一 | 其他 |  |

表2 纺织实验室检测对象规范表述示例一

| 序 号 | 检测 对象 | 项目/参数 | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 一、棉纤维（注：此栏为可选栏） |
| 1 | 棉纤维 | 1 | 长度 |  | 棉纤维长度试验方法 第1部分：罗拉式分析仪法 GB/T 6098.1-2006 |  |  |
|  |  | 2 | 马克隆值 | 0312 | 棉纤维马克隆值试验方法 GB/T 6498-2008 |  |  |
|  |  | … | … | … | … | … | … |
| 2 | 细绒棉 |  | 全部参数 | 0312 | 棉花 第1部分：锯齿加工细绒棉 GB 1103.1-2012 |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 二、毛/绒纤维（注：此栏为可选栏） |
| 5 | 毛绒纤维 | 1 | 直径/细度 | 0312 | 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法 GB/T 10685-2007 |  |  |
|  |  | 2 | 长度 | 0312 | 毛纤维长度试验方法 梳片法 GB/T 6501－2006 |  |  |
|  |  | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 绵羊毛 |  | 全部参数 | 0224 0312 | 绵羊毛 GB 1523-1993 |  |  |
| 7 | 山羊绒 |  | 全部参数 | 0224 0312 | 山羊绒 GB 18267-2000 |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

3.2 检测项目/参数

纺织检测领域表述各产品类别的检测项目/参数时，按照物理性能、化学性能、其他性能的顺序依次进行。纺织品、服装类别的检测项目/参数表述顺序如下：

物理（规格尺寸、力学性能、其他服用性能、染色牢度等）、化学（纤维成分分析、甲醛、pH值、禁用偶氮染料、致癌致敏染料、重金属、农药残留量、其他有机化合物等）、微生物检测。

GB 5296.4、GB/T 29862、FZ/T 01053等通用检测依据作为检测项目/参数表述。

纺织检测领域认可范围内的检测方法标准应在项目/参数栏中全部列出，产品标准中包含但未单独列出的检测参数不认为包含在认可范围内。方法汇总型标准列入产品标准类型中，其中的检测参数要展开，参见表3纺织实验室检测对象规范表述示例二。

表3 纺织实验室检测对象规范表述示例二

| 序 号 | 检测 对象 | 项目/参数 | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 三、茧/丝 |
| 36 | 茧丝 | 1 | 蚕丝含胶率 | 0224 | 蚕丝含胶率试验方法 FZ/T 40004-2009 |  |  |
|  |  | … | … | … | … | … |  |
| 37 | 生丝产品 | 1 | 重量 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 4.1 |  |  |
|  |  | 2 | 外观 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 4.2.2 |  |  |
|  |  | 3 | 切断 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 4.2.3 |  |  |
|  |  | 4 | 纤度 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 4.2.4 |  |  |
|  |  | 5 | 均匀 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 4.2.5 |  |  |
|  |  | 6 | 清洁及洁净 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 4.2.6 |  |  |
|  |  | 7 | 断裂强度及断裂伸长率 | 0312 | 生丝试验方法 4.2.7 GB/T 1798-2008 |  |  |
|  |  | 8 | 抱合 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 4.2.8 |  |  |
|  |  | 9 | 茸毛 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 附录A |  |  |
|  |  | 10 | 单根生丝断裂强度及断裂伸长率 | 0312 | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 附录B |  |  |
|  |  | 11 | 生丝含胶率 |  | 生丝试验方法 GB/T 1798-2008 附录C |  |  |
| 38 | 生丝 |  | 全部参数 | 0224 0312 | 生丝 GB/T 1797-2008 |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |

3.3 检测标准

3.3.1 若一个检测项目/参数对应多个检测标准时，应按国内标准、国际标准、国外标准（按开头字母顺序排列）、非标准方法、实验室制定的方法顺序填写。参见表4纺织实验室检测对象规范表述示例三。

表4 纺织实验室检测对象规范表述示例三

| 序 号 | 检测 对象 | 项目/参数 | 领域代码 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |  |
| 1 | 纺织品 | 16 | …… | …… | …… |  |  |
|  |  | 17 | 甲醛含量 | 0224 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛(水萃取法) ISO 14184-1:2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品甲醛的测定 第1部分游离水解的甲醛(水萃取法) BS EN ISO 14184-1:2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品甲醛的测定 第1部分游离水解的甲醛(水萃取法) DIN EN ISO 14184-1:2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法） GB/T 2912.2-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法） ISO 14184-2:2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法） BS EN ISO 14184-2:2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第2部分：释放的甲醛（蒸汽吸收法） DIN EN ISO 14184-2:2011 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 甲醛的测定 第3部分：高效液相色谱法 GB/T 2912.3-2009 |  |  |
|  |  | 18 | pH值 | 0224 | 纺织品 水萃取液pH值的测定 GB/T 7573-2009 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 水萃取液pH值的测定 ISO 3071:2005 |  |  |
|  |  |  |  |  | 纺织品 水萃取液pH值的测定 BS EN ISO 3071: 2006 |  |  |
|  |  | 19 | …… | …… | …… |  |  |

3.3.2 当非纺织类检测标准（如EPA标准）应用于纺织领域认可时，实验室须将该标准转换成实验室方法后进行认可，如需要可在实验室方法后备注相关标准。

3.3.3  纺织和皮革检测领域不纳入认可范围的标准

3.3.3.1 不纳入认可范围的标准包括非检测标准和已废止的检测标准。非检测标准，如关于标准物质要求的标准、仪器设备要求的标准、术语类标准等。

3.3.3.2 当已废止的标准有特定客户要求时，可纳入认可范围。

3.3.3.3 当抽样或取样标准与检测标准同时申请认可时可保留，否则不应纳入认可范围。

3.3.3.4 纺织领域不纳入认可范围的标准详见附录A。

3.3.3.15 皮革领域不纳入认可范围的标准详见附录B。

注：附录中的标准如果年代号有更新，原则上仍然不纳入认可范围。对于年代号更新后增加检测要求的标准，CNAS将在研究后确定是否可纳入认可范围。

3.4 限制范围

当不能按照标准要求进行全项检测时，纺织实验室应根据实际检测能力在“限制范围”栏填写“只测……”或“不测……”的检测产品、检测项目/参数、量程范围以及检测方法等。原则上，尽可能选择字数较少的内容来表述；对涉及限制内容的检测项目/参数，建议以“只测……”来表述。

3.5 说明

若检测对象或检测项目/参数出现变化、新增内容，应在相应的“说明”栏处填写“变更”、“扩项”字样，英文版本中相应内容亦可使用中文表述。

附录A

不纳入认可范围的纺织领域标准目录

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 不认可原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 1799-1986 | 生丝包装标志 | 非检测标准 |
| 2 | GB 6851-2008 | pH基准试剂 定值通则 | 非检测标准 |
| 3 | GB 9994-2008 | 纺织材料公定回潮率 | 非检测标准 |
| 4 | GB 19619-2004 | 纳米材料术语 | 非检测标准 |
| 5 | GB/T 287-1988 | 色织布标志和包装（原GBn287-1988） | 非检测标准 |
| 6 | GB/T 730-2008 | 纺织品 色牢度试验 蓝色羊毛标样 (1~7)级的品质控制 | 标准物质要求 |
| 7 | GB/T 731-2008 | 黄麻麻袋、麻布的包装和标志 | 非检测标准 |
| 8 | GB/T 737-1987 | 黄麻麻布的分等规定 | 非检测标准 |
| 9 | GB/T 3291.1-1997 | 纺织 纺织材料性能和试验术语 第1部分：纤维和纱线 | 非检测标准 |
| 10 | GB/T 3291.2-1997 | 纺织 纺织材料性能和试验术语 第2部分：织物 | 非检测标准 |
| 11 | GB/T 3291.3-1997 | 纺织 纺织材料性能和试验术语 第3部分：通用 | 非检测标准 |
| 12 | GB/T 3899.1-2007 | 纺织品用染料产品 命名原则 | 非检测标准 |
| 13 | GB/T 3899.2-2007 | 纺织品用染料产品 命名标准色卡 | 非检测标准 |
| 14 | GB/T 4146.1-2009 | 纺织品 化学纤维 第1部分：属名 | 非检测标准 |
| 15 | GB/T 4146.3-2011 | 纺织品 化学纤维 第3部分：检验术语 | 非检测标准 |
| 16 | GB/T 4146-1984 | 纺织名词术语(化纤部分) | 非检测标准 |
| 17 | GB/T 4841.1-2006 | 染料染色标准深度色卡 1/1 | 标准物质要求 |
| 18 | GB/T 4841.2-2006 | 染料染色标准深度色卡 藏青和黑色 | 标准物质要求 |
| 19 | GB/T 4841.3-2006 | 染料染色标准深度色卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25 | 标准物质标准 |
| 20 | GB/T 4841.6-1985 | 1/12染料染色标准深度色卡 | 非检测标准 |
| 21 | GB/T 4856-1993 | 针棉织品包装 | 非检测标准 |
| 22 | GB/T 5196-2008 | 绳索 鉴别用的颜色标记 | 非检测标准 |
| 23 | GB/T 5698-2001 | 颜色术语 | 非检测标准 |
| 24 | GB/T 5705-1985 | 纺织名词术语（棉部分） | 非检测标准 |
| 25 | GB/T 5706-1985 | 纺织名词术语（毛部分） | 非检测标准 |
| 26 | GB/T 5707-1985 | 纺织名词术语(麻部分) | 非检测标准 |
| 27 | GB/T 5708-2001 | 纺织品 针织物 术语 | 非检测标准 |
| 28 | GB/T 5709-1997 | 纺织品 非织造布 术语 | 非检测标准 |
| 29 | GB/T 5710-1985 | 纺织名词术语（复制品部分） | 非检测标准 |
| 30 | GB/T 6529-2008 | 纺织品 调湿和试验用标准大气 | 非检测标准 |
| 31 | GB/T 6530-1986 | 绳索试验用的取样和调湿 | 非检测标准 |
| 32 | GB/T 6686-2006 | 染料分类 | 非检测标准 |
| 33 | GB/T 6687-2006 | 染料名词术语 | 非检测标准 |
| 34 | GB/T 7291-2008 | 图形符号 基于消费者需求的技术指南 | 非检测标准 |
| 35 | GB/T 7568.1-2002 | 纺织品 色牢度试验 毛标准贴衬织物规格 | 标准物质要求 |
| 36 | GB/T 7568.2-2008 | 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第2部分：棉和粘胶纤维 | 标准物质要求 |
| 37 | GB/T 7568.3-2008 | 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第3部分：聚酰胺纤维 | 标准物质要求 |
| 38 | GB/T 7568.4-2002 | 纺织品 色牢度试验 聚酯标准贴衬织物规格 | 标准物质要求 |
| 39 | GB/T 7568.5-2002 | 纺织品 色牢度试验 聚丙烯腈标准贴衬织物规格 | 标准物质要求 |
| 40 | GB/T 7568.6-2002 | 纺织品 色牢度试验 丝标准贴衬织物规格 | 标准物质要求 |
| 41 | GB/T 7568.7-2008 | 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第7部分：多纤维 | 标准物质要求 |
| 42 | GB/T 8432-1987 | 耐光色牢度试验仪用湿度控制标样 | 标准物质标准 |
| 43 | GB/T 8683-2009 | 纺织品 机织物 一般术语和基本组织的定义 | 非检测标准 |
| 44 | GB/T 8693-2008 | 纺织品 纱线的标示 | 非检测标准 |
| 45 | GB/T 8695-1988 | 纺织纤维和纱线的形态 词汇 | 非检测标准 |
| 46 | GB/T 11951-1989 | 纺织品 天然纤维 术语 | 非检测标准 |
| 47 | GB/T 13759-2009 | 土工合成材料 术语和定义 | 非检测标准 |
| 48 | GB/T 13765-1992 | 纺织品 色牢度试验 亚麻和苎麻标准贴衬织物规格 | 标准物质标准 |
| 49 | GB/T 13774-1992 | 纺织品 机织物组织代码及示例 | 非检测标准 |
| 50 | GB/T 13786-1992 | 棉花分级室的模拟昼光照明 | 非检测标准 |
| 51 | GB/T 14304-2008 | 毛呢套装规格 | 非检测标准 |
| 52 | GB/T 14798-2008 | 土工布 鉴别标志 | 非检测标准 |
| 53 | GB/T 15000.1-1994 | 标准样品工作导则 (1) 在技术标准中陈述标准样品的一般规定 | 非检测标准 |
| 54 | GB/T 15000.2-1994 | 标准样品工作导则（2）标准样品常用术语及定义 | 非检测标准 |
| 55 | GB/T 15000.3-2008 | 标准样品工作导则（3）标准样品定值的一般原则和统计方法 | 非检测标准 |
| 56 | GB/T 15000.4-2003 | 标准样品工作导则（4）标准样品证书和标签的内容 | 非检测标准 |
| 57 | GB/T 15000.5-1994 | 标准样品工作导则（5）化学成分标准样品技术通则 | 非检测标准 |
| 58 | GB/T 15000.6-1996 | 标准样品工作导则（6）标准样品包装通则 | 非检测标准 |
| 59 | GB/T 15000.7-2001 | 标准样品工作导则（7）标准样品生产者能力的通用要求 | 非检测标准 |
| 60 | GB/T 15000.8-2003 | 标准样品工作导则（8）有证标准样品的使用 | 非检测标准 |
| 61 | GB/T 15000.9-2004 | 标准样品工作导则（9）分析化学中的校准和有证标准样品的使用 | 非检测标准 |
| 62 | GB/T 15554-1995 | 丝织物包装和标志 | 非检测标准 |
| 63 | GB/T 15557-2008 | 服装术语 | 非检测标准 |
| 64 | GB/T 15565.1-2008 | 图形符号 术语 第1部分：通用 | 非检测标准 |
| 65 | GB/T 16631-2008 | 高效液相色谱法通则 | 非检测标准 |
| 66 | GB/T 16900-2008 | 图形符号表示规则 总则 | 非检测标准 |
| 67 | GB/T 16901.1-2008 | 技术文件用图形符号表示规则 第1部分:基本规则 | 非检测标准 |
| 68 | GB/T 18631-2002 | 纺织纤维分级室的北空昼光采光 | 非检测标准 |
| 69 | GB/T 21196.1-2007 | 纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第1部分:马丁代尔耐磨试验仪 | 仪器设备要求 |
| 70 | GB/T 21898-2008 | 纺织品颜色表示方法 | 非检测标准 |
| 71 | GB/T 22044-2008 | 婴幼儿服装用人体测量的部位与方法 | 非检测标准 |
| 72 | GB/T 22860-2009 | 丝绸(机织物)的分类、命名及编号 | 非检测标准 |
| 73 | GB/T 23559-2009 | 服装名称代码编制规范 | 非检测标准 |
| 74 | GB/T 23560-2009 | 服装分类代码 | 非检测标准 |
| 75 | GB/T 24117-2009 | 针织物 疵点的描述 术语 | 非检测标准 |
| 76 | GB/T 24118-2009 | 纺织品 线迹型式 分类和术语 | 非检测标准 |
| 77 | GB/T 24250-2009 | 机织物 疵点的描述 术语 | 非检测标准 |
| 78 | GB/T 24251-2009 | 针织 基本概念 术语 | 非检测标准 |
| 79 | GB/T 26380-2011 | 纺织品 丝绸术语 | 非检测标准 |
| 80 | FZ 65006-1995 | 特种工业用纺织品 标志和包装 | 非检测标准 |
| 81 | FZ 65008-1995 | 特种工业用纺织品 检验规则 | 非检测标准 |
| 82 | FZ/T 01016-1991 | 纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定 实验室样品的抽取 | 非检测标准 |
| 83 | FZ/T 01017-1991 | 纺织纤维和纱线交付货物商业质量的测定 试样的清洁方法 | 非检测标准 |
| 84 | FZ/T 01018-1992 | 纺织品 机织物疵点术语 | 非检测标准 |
| 85 | FZ/T 01020-1992 | 纺织品 机织物的描述 | 非检测标准 |
| 86 | FZ/T 01035-1993 | 纺织材料 标示线密度的通用制（特克斯制） | 非检测标准 |
| 87 | FZ/T 01036-1993 | 纺织材料 以特克斯（Tex）制的约整值代替传统纱支的综合换算表 | 非检测标准 |
| 88 | FZ/T 01040-1995 | Tex制捻系数 | 非检测标准 |
| 89 | FZ/T 01047-1997 | 目测评定纺织品色牢度用标准光源条件 | 非检测标准 |
| 90 | FZ/T 01049-1997 | 纯棉产品的标志 | 非检测标准 |
| 91 | FZ/T 01068-2009 | 评定纺织品白度用白色样卡 | 标准物质标准 |
| 92 | FZ/T 01074-2010 | 服装衬产品标识 | 非检测标准 |
| 93 | FZ/T 01098-2006 | 纺织品 耐氧化氮和烟熏色牢度试验用控制标样和褪色标准 | 标准物质标准 |
| 94 | FZ/T 01099-2008 | 纺织颜色体系 | 非检测标准 |
| 95 | FZ/T 10008-2009 | 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装 | 非检测标准 |
| 96 | FZ/T 10009-2009 | 棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装 | 非检测标准 |
| 97 | FZ/T 10010-2009 | 棉及化纤纯纺、混纺印染布标志与包装 | 非检测标准 |
| 98 | FZ/T 10014-1999 | 棉及化纤纯纺混纺纱线交付验收抽样方案（原ZBW10001-1989) | 非检测标准 |
| 99 | FZ/T 10015-1999 | 棉及化纤纯纺混纺本色布交付验收抽样方案（原ZBW10002-1989) | 非检测标准 |
| 100 | FZ/T 10016-1999 | 本色纱线生产评等检验抽样方案（原ZBW12001-1988) | 非检测标准 |
| 101 | FZ/T 10017-1999 | 本色布物理指标生产评等检验抽样方案（原ZBW13003-1988) | 非检测标准 |
| 102 | FZ/T 10018-1999 | 本色布外观质量生产评等检验后复查抽样方案（原ZBW13004-1988) | 非检测标准 |
| 103 | FZ/T 10019-1999 | 棉及化纤纯纺混纺印染布交付验收抽样方案（原ZBW70001-1989) | 非检测标准 |
| 104 | FZ/T 10020-1999 | 印染布内在质量生产评等检验抽样方案（原ZBW71001-1988) | 非检测标准 |
| 105 | FZ/T 10021-1999 | 印染布外观质量生产评等检验后复查抽样方案（原ZBW71002-1988) | 非检测标准 |
| 106 | FZ/T 20006-1993 | 精梳、粗梳毛织品生产评定检验的抽样方案 | 非检测标准 |
| 107 | FZ/T 20007-1993 | 精梳、粗梳毛织品交付验收检验的抽样方案 | 非检测标准 |
| 108 | FZ/T 20015.1-1998 | 毛纺产品分类、命名及编号 精梳毛织品 | 非检测标准 |
| 109 | FZ/T 20015.2-1998 | 毛纺产品分类、命名及编号 粗梳毛织品 | 非检测标准 |
| 110 | FZ/T 20015.3-1998 | 毛纺产品分类、命名及编号 驼绒 | 非检测标准 |
| 111 | FZ/T 20015.4-1998 | 毛纺产品分类、命名及编号 造纸毛毯 | 非检测标准 |
| 112 | FZ/T 20015.5-1998 | 毛纺产品分类、命名及编号 毛毡 | 非检测标准 |
| 113 | FZ/T 20015.6-1998 | 毛纺产品分类、命名及编号绒线 | 非检测标准 |
| 114 | FZ/T 20015.7-1998 | 毛纺产品分类、命名及编号 毛毯 | 非检测标准 |
| 115 | FZ/T 20015.8-1998 | 毛纺产品分类、命名及编号 长毛绒 | 非检测标准 |
| 116 | FZ/T 25002.1-1993 | 造纸毛毯分类、命名、编号 | 非检测标准 |
| 117 | FZ/T 30002-1999 | 温度和回潮率对苎麻纤维(精干麻、精梳麻条)断裂强度的修正方法 | 非检测标准 |
| 118 | FZ/T 41003.3-1999 | 桑蚕绵球的标志、包装和运输、贮存（原ZBW41001.3-1988） | 非检测标准 |
| 119 | FZ/T 60032-2012 | 被、被套规格 | 非检测标准 |
| 120 | FZ/T 70003-1992 | 针织 基础术语 | 非检测标准 |
| 121 | FZ/T 70011-2006 | 针织保暖内衣标志 | 非检测标准 |
| 122 | FZ/T 70012-2010 | 一次成型束身无缝内衣号型 | 非检测标准 |
| 123 | FZ/T 70013-2010 | 天然彩色棉针织制品标志 | 非检测标准 |
| 124 | FZ/T 700O4-1992 | 纺织品 针织物疵点术语 | 非检测标准 |
| 125 | FZ/T 80002-2008 | 服装标志、包装、运输和贮存 | 非检测标准 |
| 126 | FZ/T 80003-2006 | 纺织品与服装 缝纫型式 分类和术语 | 非检测标准 |
| 127 | FZ/T 80004-2006 | 服装成品出厂检验规则 | 非检测标准 |
| 128 | FZ/T 80008-2008 | 缝制帽术语 | 非检测标准 |
| 129 | FZ/T 80009-2004 | 服装制图（原GB/T 6676-1986） | 非检测标准 |
| 130 | FZ/T 80011.1-2009 | 服装CAD电子数据交换格式 第1部分：版样数据 | 非检测标准 |
| 131 | FZ/T 80011.2-2009 | 服装CAD电子数据交换格式 第2部分：排料数据 | 非检测标准 |
| 132 | FZ/T 90029.1-1991 | 针织用针分类、术语及产品代号编法分类 | 非检测标准 |
| 133 | FZ/T 90029.2-1991 | 针织用针分类、术语及产品代号编法 舌针术语本 | 非检测标准 |
| 134 | FZ/T 90029.3-1991 | 针织用针分类、术语及产品代号编法钩针术语本 | 非检测标准 |
| 135 | FZ/T 90029.4-1991 | 针织用针分类、术语及产品代号编法复合针术语 | 非检测标准 |
| 136 | FZ/T 90029.5-1991 | 针织用针分类、术语及产品代号编法 产品代号编法 | 非检测标准 |
| 137 | FZ/T 90052-2004 | 弹性针布术语和定义 | 非检测标准 |
| 138 | ISO 105 F01：2001 | 纺织品 染色牢度试验 第F01部分:羊毛贴衬织物的规范 | 标准物质要求 |
| 139 | ISO 105 F02：2009 | 纺织品 染色牢度试验 第F02部分:棉和粘胶纤维贴衬织物的规范 | 标准物质要求 |
| 140 | ISO 105 F03：2001 | 纺织品 染色牢度试验 第F03部分:聚酰胺贴衬织物的规范 | 标准物质要求 |
| 141 | ISO 105 F04：2001 | 纺织品 染色牢度试验 第F04部分:聚酯贴衬织物的规范 | 标准物质要求 |
| 142 | ISO 105 F05：2001 | 纺织品 染色牢度试验 第F05部分:丙烯酸贴衬织物的规范 | 标准物质要求 |
| 143 | ISO 105 F06：2000 | 纺织品 染色牢度试验 第F06部分:丝贴衬织物规范 | 标准物质要求 |
| 144 | ISO 105 F07：2001 | 纺织品 染色牢度试验 第F07部分:二次乙酸脂贴衬织物的规范 | 标准物质要求 |
| 145 | ISO 105 F09：2009 | 纺织品 染色牢度试验 第F09部分:棉摩擦布的规范 | 标准物质要求 |
| 146 | ISO 105 F10：1989 | 纺织品 染色牢度试验 第F10部分:贴衬织物规范:复型纤维 | 标准物质要求 |
| 147 | ISO 139-2005 | 纺织品 调湿和试验用标准大气 | 非检测标准 |
| 148 | ISO 2076-2013 | 纺织品 人造纤维 属名 | 非检测标准 |
| 149 | ISO 9092-2011 | 纺织品 无纺布 定义 | 非检测标准 |
| 150 | ISO 9354-1989 | 纺织品 机织物组织代码和示例 | 非检测标准 |
| 151 | ISO 12947-1:1998 | 纺织品 用马丁代尔（Martindale）法对织物抗磨损性的测定 第1部分：马丁代尔耐磨试验仪 | 仪器设备要求 |
| 152 | ISO 30023-2010 | 纺织品 工作服在工业洗涤中的合格标记 | 非检测标准 |
| 153 | ASTM D76/76M-11 | 纺织品拉伸试验用仪器规格 | 仪器设备要求 |
| 154 | ASTM D123-13 | 纺织品相关的标准术语 | 非检测标准 |
| 155 | ASTM D861-07(2013) | 标志纤维、纱中间产品和纱线性密度的TEX系统的使用规程 | 非检测标准 |
| 156 | ASTM D1909-13 | 纺织纤维商业回潮率列表 | 非检测标准 |
| 157 | ASTM D2260-03(2013) | 各种支数标定制中测得的对等纱线支数表和换算系数表 | 非检测标准 |
| 158 | ASTM D2645-07(2012) | 棉纺或毛纱系统上纺纱的公差 | 非检测标准 |
| 159 | ASTM D3136-13 | 服装、纺织品、家具织物和皮革制品用保养说明标签的标准术语 | 非检测标准 |
| 160 | ASTM D3597-02(2013) | 平纹、簇绒或植绒机织室内装潢纺织品规格 | 非检测标准 |
| 161 | ASTM D3990-12 | 纺织品缺陷的相关标准术语 | 非检测标准 |
| 162 | ASTM D4354-12 | 试验用土工合成物的抽样规程 | 非检测标准 |
| 163 | ASTM D4391-93a(2013)e1 | 纺织品燃烧特性的标准术语 | 非检测标准 |
| 164 | ASTM D4439-11 | 土工合成材料术语 | 非检测标准 |
| 165 | ASTM D4466-02(2012) | 多成分纺织纤维的标准术语 | 非检测标准 |
| 166 | ASTM D4723-07e2 | 纺织品可燃性试验方法的分类索引及描述 | 非检测标准 |
| 167 | ASTM D4845-10 | 有关羊毛的术语 | 非检测标准 |
| 168 | ASTM D4848-98(2012) | 纺织品的强度、变形性及其有关特性的标准术语 | 非检测标准 |
| 169 | ASTM D4849-13 | 和纱线及纤维有关的术语 | 非检测标准 |
| 170 | ASTM D4850-13 | 和面料及其测试方法有关的术语 | 非检测标准 |
| 171 | ASTM D4910-08 (2013) | 0～24个月婴幼儿尺码身体测量尺寸表 | 非检测标准 |
| 172 | ASTM D4920-13 | 和调湿、化学和热学性能有关的术语 | 非检测标准 |
| 173 | ASTM D5586/D5586M-10 | 55岁及以上妇女人体尺寸表(各种体形) | 非检测标准 |
| 174 | ASTM D5684-12 | 绒面地板覆盖物标准术语 | 非检测标准 |
| 175 | ASTM D6663-08(2013) | 机构与家庭用机织和针织床罩及附属品规格 | 非检测标准 |
| 176 | ASTM D6829-02(2008) | 尺码0-19的青少年身体尺寸表 | 非检测标准 |
| 177 | ASTM D6860/D6860M-13 | 尺码6至24高大强壮男孩的人体尺寸表 | 非检测标准 |
| 178 | ASTM D6960-04 | 有关尺码为14W-32W的妇女标准以上尺寸体形型的人体尺寸表 | 非检测标准 |
| 179 | ASTM D7139-09(2013) | 棉纤维术语 | 非检测标准 |
| 180 | ASTM D7197-13 | 尺寸2至22的孕妇人体尺寸表 | 非检测标准 |
| 181 | ASTM D7507-10 | 服装用机织高弹力织物的规格 | 非检测标准 |
| 182 | ASTM D7722-13 | 有关工业纺织缝线和接口的术语 | 非检测标准 |
| 183 | BISFA ZBH 12-06 | 人造纤维术语 | 非检测标准 |
| 184 | BS 947-1970(R1993) | 表示纺织品线密度的通用方式(特数制)规范 | 非检测标准 |
| 185 | BS 5523-1977(R1997) | 纺织品的术语词汇 织纹 一般术语与基本织纹的定义 | 非检测标准 |
| 186 | BS 6189-1989(R1995) | 有关织物、纤维、纱线及工艺的术语词汇 | 非检测标准 |
| 187 | BS 7342-1990(R1997) | 机织物疵点术语词汇 | 非检测标准 |
| 188 | BS EN 13773-2003 | 织物和纺织品 燃烧性能 幕布和窗帘 分类表 | 非检测标准 |
| 189 | BS EN 14118-1-2003 | 加强材料 纺织玻璃纤维垫(短切原丝和连续的长丝垫) 第1部分:名称与符号 | 非检测标准 |
| 190 | BS EN ISO 105-B08-1999 | 纺织品 色牢度试验 蓝色羊毛标准1～7级的品质控制 | 标准物质标准 |
| 191 | BS ISO 11224-2003 | 纺织品 无纺织物的网形成及粘合剂.词汇 | 非检测标准 |
| 192 | DIN 61711-1976 | 纺织织物的包装、种类、标志 | 非检测标准 |
| 193 | DIN EN 29092-1992 | 纺织品 无纺布 定义 | 非检测标准 |
| 194 | EN ISO 9092-2011 | 纺织品 无纺布 定义 | 非检测标准 |
| 195 | GA 577-2005 | 专职消防人员执勤服装分类、样式、颜色与号型 | 非检测标准 |
| 196 | GA 856.1-2009 | 合同制消防员制式服装 第1部分:命名与术语 | 非检测标准 |
| 197 | GJB 1262A-2000 | 特种工业用纺织品贮存规则 | 非检测标准 |
| 198 | GJB 1459-1992 | 特种工业用纺织品 布、绸、绳、带、线品号 品名 命名方法 | 非检测标准 |
| 199 | GJB 1979-1994 | 特种工业用纺织品术语 | 非检测标准 |
| 200 | JT/T 482-2002 | 引航员服装与标志 | 非检测标准 |
| 201 | JT/T 490-2003 | 道路旅客运输服务人员职业服装款式和标志 | 非检测标准 |
| 202 | NY/T 233-1994 | 龙舌兰麻纤维及制品术语 | 非检测标准 |
| 203 | SN/T 0006-2009 | 进出口纺织品检验规程、检验方法标准编写基本规定 | 非检测标准 |
| 204 | SN/T 1929-2007 | 进出口纺织品安全项目检验术语 | 非检测标准 |

附录B

不纳入认可范围的皮革领域标准目录

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 不认可原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 2703-2008 | 鞋类 术语 | 非检测标准 |
| 2 | GB/T 6677-2008 | 布鞋分类 | 非检测标准 |
| 3 | GB/T 14442-2008 | 毛皮生产安全卫生规程 | 非检测标准 |
| 4 | GB/T 22049-2008 | 鞋类 鞋类和鞋类部件环境调节及试验用标准环境 | 非检测标准 |
| 5 | GB/T 22050-2008 | 鞋类 样品和试样的取样位置、准备及环境调节时间 | 非检测标准 |
| 6 | GB/T 22867-2008 | 皮革 维护性的评估 | 非检测标准 |
| 7 | QB/T 1066-1991 | 布面胶鞋成型流水线 | 非检测标准 |
| 8 | QB/T 1187-2010 | 鞋类 检验规则及标志、包装、运输、贮存 | 非检测标准 |
| 9 | QB/T 1261-1991 | 毛皮术语 | 非检测标准 |
| 10 | QB/T 1262-2012 | 毛皮验收、标志、包装、运输和贮存 | 非检测标准 |
| 11 | QB/T 1263-2012 | 毛皮 缺陷的测量和计算 | 非检测标准 |
| 12 | QB/T 1264-1991 | 毛皮成品的包装、标志、贮藏和运输 | 非检测标准 |
| 13 | QB/T 1265-1991 | 毛皮成品 抽样数量及方法 | 非检测标准 |
| 14 | QB/T 1266-2012 | 毛皮 物理和机械试验 试样的准备和调节 | 非检测标准 |
| 15 | QB/T 1267-2012 | 毛皮 化学、物理和机械、色牢度试验 取样部位 | 非检测标准 |
| 16 | QB/T 1272-2012 | 毛皮 化学试验样品的准备 | 非检测标准 |
| 17 | QB/T 1582-1992 | 皮革五金工业术语 | 非检测标准 |
| 18 | QB/T 1583-2005 | 皮制手套号型 | 非检测标准 |
| 19 | QB/T 2262-1996 | 皮革工业术语 | 非检测标准 |
| 20 | QB/T 2366-1998 | 皮革机械噪声声功率级限值 | 非检测标准 |
| 21 | QB/T 2412-1998 | 皮革用化学品技术通则 | 非检测标准 |
| 22 | QB/T 2673-2004 | 鞋类产品标识 | 非检测标准 |
| 23 | QB/T 2705-2005 | 皮革衣物洗染规范 | 非检测标准 |
| 24 | QB/T 2706-2005 | 皮革 化学、物理、机械和色牢度试验取样部位 | 非检测标准 |
| 25 | QB/T 2707-2005 | 皮革 物理和机械试样的准备和调节 | 非检测标准 |
| 26 | QB/T 2708-2005 | 皮革 取样 批样的取样数量 | 非检测标准 |
| 27 | QB/T 2716-2005 | 皮革 化学试验样品的准备 | 非检测标准 |
| 28 | QB/T 2723-2005 | 皮革 化学试验 鞣透度、革质及结合鞣质的计算 | 非检测标准 |
| 29 | QB/T 2800-2006 | 皮革成品部位的区分 | 非检测标准 |
| 30 | QB/T 3638-1999 | 皮制球工业术语 | 非检测标准 |
| 31 | QB/T 3639-1999 | 箱包工业术语 | 非检测标准 |
| 32 | QB/T 3812.3-1999 | 皮革取样批样的取样数量 | 非检测标准 |
| 33 | QB/T 3812.11-1999 | 皮革化学试验样品的制备 | 非检测标准 |
| 34 | QB/T 4115-2010 | 皮革专业市场管理技术规范 | 非检测标准 |
| 35 | GJB 211.1-1986 | 特种工业用皮革--验收规则 | 非检测标准 |
| 36 | GJB 211.3-1986 | 特种工业用皮革--包装、标志、运输和保管 | 非检测标准 |
| 37 | GJB 212.1-1986 | 特种工业用皮革--取样--批样的取样数量 | 非检测标准 |
| 38 | GJB 212.2-1986 | 特种工业用皮革--试验室样品--部位和标志 | 非检测标准 |
| 39 | GJB 212.10-1986 | 特种工业用皮革--化学试验用样品的制备 | 非检测标准 |
| 40 | GJB 212.17-1986 | 特种工业用皮革--鞣制系数、革质和结合鞣质的计算 | 非检测标准 |
| 41 | GJB 214.1-1986 | 特种工业用皮革密封件的验收规则 | 非检测标准 |
| 42 | HG/T 2403-2007 | 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、贮存 | 非检测标准 |
| 43 | HG/T 2878-1997 | 胶鞋试穿试验规则 | 非检测标准 |
| 44 | HG/T 3083-2009 | 胶鞋术语 | 非检测标准 |
| 45 | HG/T 3136-1998 | 鞋类模拟行走(寿命)试验机 技术条件 | 非检测标准 |
| 46 | SN/T 1309.1-2010 | 鞋类检验规程 第1部分:抽样 | 非检测标准 |