技术报告《电气检测领域质量控制方法与实例》

编制说明

目前，CNAS认可的电气检测领域实验室已有一千余家，领域涉及家用电器、通信产品、照明电器、电力高压、电池、电线电缆等多个门类。近年来通过一系列的实验室认可现场评审发现，电气检测领域的实验室检测结果的质量保证和质量控制在实验室质量管理体系运行中是尤为重要的一环，也是实验室很难把握的部分。在目前电气领域实验室中的实际情况中，大量的检测项目和检测方法是不适宜进行外部实验室比对的，所以电气领域实验室往往更加倾向于更多的利用实验室内部质量控制的方法来进行质量保证。然而电气领域实验室的内部质量控制一直是大部分实验室的弱项之一，如何进行有效的、适宜的实验室质量控制，一直以来都是本领域的实验室较为困扰的显著问题。所以，CNAS组织专家制订了本技术报告并附案例为电气领域实验室进行的质控活动提供一定的参考。

本文件从电气检测实验室通用环境类试验、通用安全类试验、通用性能类试验及特定性能类试验四个方面，提出了质量控制的基本方式，其中包括质控计划、质控方案、质控实施、质控限、质控图等多方面多环节的质控手段，力求在电气领域质量控制方面为实验室提供参考和指导。同时，提供了电气实验室常规检测参数最大允许误差的要求为实验室提供质量控制限制定的参考依据。最后又从期间核查法、核查标准法、质控图法等方面提供了多个实际的案例方便实验室学习操作。

文件的编制人员包括CNAS的项目主管人员、电气领域资深检测专家、实验室质控管理人员以及一线检测人员，并听取了各类实验室的相关意见。

本文件的定位主要是技术参考和技术指导。主要原因是目前国际上对电气领域如何做质量控制和质量保证仍没有一个统一的要求和标准。除了一些检测标准的附录中明确了一些相应的结果确认方法之外，没有明确的、统一的、一致的文件和规范进行研究。故本文件中的一些技术内容主要是为实验室提供质量控制的相应指导和参考，希望实验室通过本文件能够总结一定的思路和规律，借此形成符合各自实验室特点的质量控制方法和要求。文件的制定对现行的认可文件、认可制度以及各处室的相关工作均没有影响，也没有引起评审风险的可能。

目前本文件已经完成了征求意见稿的编制并经过了CNAS电气专委会的讨论，目前向社会各类电气实验室征求意见，力争进一步为规范电气检测领域实验室的质量控制活动提供指导和参考。本文件计划2018年10月发布，因为是技术参考类的技术报告文件，故不设置过渡期。

2018-08-06