CNAS-CL01-A022征求意见稿修订说明

CNAS-CL01-A022《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》自实施以来，在提高建材领域认可质量方面发挥了积极作用。随着建材领域实验室认可需求的扩大，本文件不能更好地满足认可需求，又因为近年来其他相关领域的认可技术文件发生了变化，本文件与这些技术文件在使用时不能很好的衔接，根据CNAS工程建设与建材专业委员会2019年年会决议，需对其进行修订，以满足当前该领域认可的发展需求。

2020年初，CNAS依托工程建设与建材专业委员会启动了了本应用说明的修订工作。2020年8月完成了对《检测和校准实验室能力认可准则在建材检测领域的应用说明》的修订及修订意见汇总整理，形成了征求意见稿。

在征求意见稿中，相对于CNAS-CL01-A022：2018，除编辑性修订外，主要技术变化为：

——修改了范围：“对于从事建材领域金属材料检测，应同时满足CNAS-CL01-A011《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》要求”；

——修改了从事建材检测工作2年以上人员数量的占比要求。

——删除了“当实验室建材检测人员在12个月内离岗总量超过建材检测总人数的30%或人员变化影响其能力时，应及时向CNAS报告。”的要求。

该文件修订后，涉及业务系统中申请书及评审报告核查表的变更，后续将统一发送给相关部门进行处理。有关评审员培训将视情况进行，也可结合远程视频会议的形式开展。

附录1：CNAS- CL01-A022:2018与CNAS-CL01-A022:XXXX修订内容差异对照表

2020年8月17日

附录1：

认可规范文件（CNAS- CL01-A022:2018与CNAS-CL01-A022:XXXX）修订内容差异对照表

| 序号 | CNAS- CL01-A022:2018 (修订前) | CNAS-CL01-A022: XXXX(修订后) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 |  |
| 1 | 前言 | 本文件于 2014 年首次制订。本文件代替 CNAS-CL56:2014，是对 CL56 的第一次 修订。本次修订根据 CNAS-CL01 的换版进行修订，不增加新的要求。 | 前言 | 本文件代替CNAS-CL01-A022:2018。 相对于CNAS-CL01-A022:2018，除编辑性修订外，本文件主要技术变化为： 修改了范围：“对于从事建材领域金属材料检测，应同时满足CNAS-CL01-A011《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》要求”； 修改了从事建材检测工作2年以上人员数量的占比要求。 删除了“当实验室建材检测人员在12个月内离岗总量超过建材检测总人数的30%或人员变化影响其能力时，应及时向CNAS报告。”的要求。 | 内容变更 |
| 2 | 范围 | 对于从事建材领域金属材料检测，不涉及制样的钢筋、钢绞线等的常规拉伸、弯 曲、重量偏差、硬度等项目，实验室可不采用 CNAS-CL01-A011《检测和校准实验室 能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》要求；涉及制样的金属材料化学分析、 金相分析、冲击试验、断裂韧性等项目，应同时满足 CNAS-CL01-A011 要求。 | 范围 | 对于从事建材领域金属材料检测，应同时满足CNAS-CL01-A011《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》要求。 | 内容变更 |
| 3 | 规范性引用文件 | CNAS-CL01-A018 《检测和校准实验室能力认可准则在建筑工程检测领域的应用 说明》。 | 规范性引用文件 | CNAS-CL01-A018 《检测和校准实验室能力认可准则在建设工程检测领域的应用说明》。 | 内容变更 |
| 4 | 6.2.2 | 实验室从事建材检测工作的专业技术人员应具有建材检测相关专业技术经历, 并经过上岗培训、考核和授权。 专业技术人员[注1]中具有相关专业中级及以上技术职称或同等能力[注2]的人数 不得少于3名；从事建材检测工作2年以上的人数不少于从事建材检测总人数的50%。 从事建材检测的人员应满足下列条件之一，并经考核合格（某些特殊技术领域有 要求的，应持证上岗）： 具有建材专业或相关专业，大学本科及以上学历； 具有建材专业或相关专业，大专学历且不低于 2 年的相关检测工作经历； 具有建材专业或相关专业，中专（高中）学历且不低于 8 年的相关检测工作经 历；从事室内常规力学性能检测项目，如混凝土试块抗压、抗折和钢筋的拉伸弯曲等 项目检测，应有不低于 5 年的相关检测工作经历。 从事建材领域检测的人员，应是实验室签约聘用的专职人员，不得同时在其它检测机构中执业。当实验室建材检测人员在 12 个月内离岗总量超过建材检测总人数的 30%或人员变化影响其能力时，应及时向 CNAS 报告。 | 6.2.2 | 实验室从事建材检测工作的专业技术人员[注1]应具有建材检测相关专业技术经历,并经过上岗培训、考核和授权。 专业技术人员中具有相关专业中级及以上技术职称或同等能力[注2]的人数不得少于3名；从事建材检测工作2年以上的人数不少于从事建材检测总人数的60%。 从事建材检测的人员应满足下列条件之一，并经考核合格（某些特殊技术领域有要求的，应持证上岗）,可独立开展检测工作： 建材专业或相关专业，大学本科及以上学历； 建材专业或相关专业，大专学历且不低于2年的相关检测工作经历； 中专（高中）学历且不低于8年的相关检测工作经历；从事室内常规力学性能检测项目，如混凝土试块抗压、抗折和钢筋的拉伸弯曲等项目检测，应有不低于5年的相关检测工作经历。 从事建材领域检测的人员，应是实验室签约聘用的专职人员，不得同时在其它检测机构中执业。 | 内容变更 |

填表说明：

(1)请用下划线标注修订内容与原条款的不同之处；

(2)请于备注中注明“新增”、“删减”或“内容变更”。